Etude du réservoir sur élevé

Un réservoir est un récipient destiné à contenir un liquide, or tout récipient qui se sert à contenir de l’eau nécessite d’être étanche.

Pour savoir si un réservoir est en bonne condition c’est - à – dire non coulé, il faut déterminer la limite de fissuration du béton et pour garantir étanchéité on doit maintenir la contrainte des aciers à une valeur faible inférieur à 200

Dans le plan on a donné un château d’eau de capacité de 1683 gallons

Déterminons la capacité du recevoir en m3 :

V = 1683×3.8         V = 6395.4 litres     V = 6.4m3

Le volume du réservoir donné dans le plan

C’est un réservoir de dimension.

Long. (b) = 3.61m                   larg. (a) = 1.8m             Haut. = 1.15m

V = 3.61×1.8×1.15                   V = 7.51m3

Cette structure se comporte comme un portique ou une console

Vérifions s’il s’agit d’un réservoir court ou long.

On a un réservoir long et ce réservoir se calcule par tranche verticale de 1 m

- Calcul de la dalle de couverture du réservoir, (dalle pleine)

Le croquis de la dalle

- le sens de la portée des la dalle

2.01. Donc la dalle porte dans un seul sens ; dans le sens le plus court

(lx = 1.8 m)

Portée de calcul :       (b1 et b2) largeurs  des panneaux verticaux

L =  1.95m

Pièce isostatique reposant sur deux appuis :    α = 1.0

Limitation de la flèche ou hauteur minimale (il faut éviter la déformation)

Pour cela on doit avoir le rapport :    ou        h =

Li = αL           Li = 1.0 × 1.95         Li = 1.95m

h =            h = 0.0557m       ou             h = 5.57cm

Pour des mesures de sécurité on prend  h = 6cm

La hauteur utile de la dalle (d) :         d = h + h'

Il s’agit d’un élément du type II pour cela on prend  h' = 4cm

d = 6 + 4                 d = 10cm ou 0.10m

Calcul des charges

Calcule du poids de la dalle, elle se calcule sur bande de 1.0m par 1.0m

G1 =  1.0×1.0×0.10×25             G1 = 2.5KN/m2

Poids crépissage et enduisage   3cm de hauteur

G2 =    1.0×1.0×0.03×25            G2 = 0.75KN/m2

Charge Totale:  G = G1 + G2

G = 2.5 + 0.75                          G = 3.25KN/m2

La surcharge :

Compte tenu des effets dynamique du vent on prend P = 1.5KN/m2

- Charge totale de la dalle : Q = G + P

- Q =  3.25 + 1.5                   Q = 4.75KN/m2

Le système statique idéalisé

- Calcul du moment fléchissant :

Diagramme du moment

- Calcul de l’effort tranchant :

Diagramme Effort tranchant

Dimensionnement.

Calcul le degré d’utilisation de la pièce :

Kh = 4.6   >        K*h =  1.72, Armature simple pas d’armatures en compression. Dans l’abaque on a Ks = 4.4      Kx = 0.15      Kz = 0.95

- Calcule de la section de l’armature tendue requise         ( ) .

1.45cm2

Choix des aciers :    Ø#3

Calcul de l’écartement entre les barres (s)

, puisque Dd épaisseur de la dalle est inférieure à 15cm, donc l’écartement (S) doit être aussi inférieur ou égale à 15cm. Pour cela  on prend S =12 cm

Soit des d’axe en axe

Calcul de la section de l’armature effective choisie principale  ( ).

Calcul de la section de l’armature de répartition  ( ).

Choix des aciers.

Ø#3

Calcul de l’écartement entre les barres (s)

,on prend

Soit d’axe en axe

Calcul de la contrainte de cisaillement max

Calcul de la distance r

Calcul de Qr

Donc pas de problème de contrainte de cisaillement (armatures de cisaillement ne sont pas nécessaires).

Calcul de limitation de l’ouverture des fissures

Cette dalle étant considérée comme un élément du type II

Ø#3   on a

; Donc pas de problème de fissures.

Calcul de l’adhérence

(1)

QA= 4.64 KN         :  avec n ; le nombre effectif de barres

Pas de problème d’adhérence ; par conséquent l’adhérence est garantie.

Calcul des panneaux verticaux

La paroi se calcule en flexion composée (cause de l’effort normal N)

Calcul de la pression au fond du réservoir (à la base)

le coefficient dynamique

Le diagramme des Pressions.

La poussée hydrostatique se calcule comme en volume sur une tranche de 1m

Effort de compression

Calcul du moment

On est au stade de pré dimensionnement

Calcul de h en posant

Détermine de l’épaisseur minimale des panneaux verticaux

Calcul de contrainte de cisaillement

-

Les armatures de cisaillements ne sont pas nécessaires

Calcule la charge que transmise la dalle sur la paroi. G1

G1 =           G1 = 3.0

Le poids mort de la paroi : G2

G2 =            G2 = 4.32

Effort tranchant :       =

La charge verticale totale qui représente l’effort Normal (N)

GT =                            GT =  7.47

Calcul du moment pour les armatures tendues.

on est en flexion composée.

Calcul de Ys et N

l’effort normal  N =  -7.47

La nouvelle valeur de Kh

Calcul du degré d’utilisation de la pièce ( Kh)

, Armatures simples ; pas d’armatures en compressions.

Dans l’abaque on a :

Calcul de la section de l’armature tendue requise ( ).

= 1.3 cm2

Choix des aciers.

Le nombre de barres

Calcul de l’écartement entre les barres (s)

. Epaisseur de la dalle étant égale à 11cm donc l’écartement max des aciers doit être inferieur ou égale à 11cm, on prend S = 11cm

Soit des d’axe en axe

Calcul de la section de l’armature de répartition  ( ).

Choix des aciers.

Calcul de l’écartement entre les barres (s)

on prend

des d’axe en axe

Calcul de la section de l’armature effective choisie principale  ( ).

Acceptable

Calcul de limitation de l’ouverture des fissures

= 853.24×0.0232

Ce panneau étant considéré comme un élément du type II

On a

Pas de problème de fissures.

Calcul de l’adhérence

Nombre de barres effectives :           = 9.08

Pas de problème d’adhérence ; par conséquent l’adhérence est garantie

Calcul de la dalle de fond

Pour la dalle de fond il y a un effort normal de traction

qui est un effort de compression

Cet effort normal se calcule en majorant de 85% l’effort de compression

Soit

Calcul de la pression hydrostatique exercée au fond du réservoir

Calcul de la charge totale (qt)

Portée de calcul

La dalle de fond se calcule comme un portique, donc la formule du moment se calcule de la façon suivante.

On est au stade de pré dimensionnement

Calcul de h en posant

Calcul de l’épaisseur minimale de la dalle de fond

Calcul de contrainte de cisaillement

Dans ce cas on devrait avoir des armatures de cisaillement nécessaires mais comme on est dans un réservoir on doit toujours s’arranger de manière à avoir une contrainte de cisaillement inférieure à celle limite qui est de

Pour cela on fixe :

L’épaisseur minimale de la dalle de fond devient

est la hauteur utile devient 16cm

Calcul du moment de flexion

On est en flexion composée

Calcul de Ys et N

L’effort normal de traction est alors :

Calcul du degré d’utilisation de la pièce (Kh)

, Armatures simples ; pas d’armatures en compressions.

Dans l’abaque on a   :   ;  ; ;

Calcul de la section de l’armature tendue requise ( ).

= 3.38 cm2

Choix des aciers.

Calcul de l’écartement entre les barres (s)

Epaisseur de la dalle étant égale à 20cm donc l’écartement max des aciers doit être inférieur ou égale à 20cm, on prend S = 13cm

Soit des d’axe en axe

Calcul de la section de l’armature effective choisie principale  ( ).

Calcul de la section de l’armature de répartition  ( ).

0.8cm2

Choix des aciers.

Calcul de l’écartement entre les barres (s)

On prend

Soit d’axe en axe

Calcul de la contrainte de cisaillement

Donc pas de problème de contrainte de cisaillement.

Calcul de limitation de l’ouverture des fissures

Cette dalle étant considérée comme un élément du type II

On a

Pas de problème de fissures.

Calcul de l’adhérence

Q= 0.03442                   avec

Pas de problème d’adhérence ; par conséquent l’adhérence est garantie

Ferraillage de la dalle de fond

Etude de la poutre qui supporte le château d’eau

Poutre H

- Portée de calcul :   L = 3.6m

- Limitation de la flèche

Travée 1 - 2 : li = l     li = 1.0  3.6 = 3.60m

35

Cette poutre supporte son poids propre et poids cloisons

Pour des raisons esthétiques, on prend : h = 36cm et d = 40cm avec h ‘ = 4cm

Choix : φ 1/2 	as = 1.29cm2	  ds = 1.27cm	    p = 3.99cm	c = 2.5cm

φ 1/4 	as = 0.323cm2	  ds = 0.635cm

h’= 2.5 + 0.635 + 1.27 / 2 = 3.4cm on prend  h’ = 4cm

3) Charges

Poids mort de la poutre

g = 0.50 × 0.25 × 1 × 25               g = 3.13KN / ml

4) Etude de la charge :

Poids de la dalle q = 17.21KN

Charge totale :

Système statique idéalisé.

- Calcul du moment :

- Calcul de l’effort tranchant :           36.61KN

6) Dimensionnement :

Calcul le degré d’utilisation

Les armatures en compression ne sont  nécessaires

Calcul de la section de l’armature tendue As :

=        =     = 3.15cm2/ m

Choix des aciers:

ds = 1.27 cm ; as = 1.29 cm2

Nombre de barres :

n  =     n = 2.44 soit   5

Section des armatures effectives choisies

Asch =                  Asch = 6.45cm2

Asch = 6.45cm2 >  = 3.15cm2

Espacement libre

7 - Contrainte de cisaillement

Effort tranchant à une distance  r  de l’appui

=  =        = 0.36

Armature de cisaillement non obligatoire

Section des armatures des étriers

Chois des aciers pour les étriers              &

Le nombre d’étrier :          3.29 soient  4 étriers sur la

Demi-portée

Ecartement des étriers sur la demi-portée libre :

Soit  s = 45cm

Ecartement max :

Donc on utilise des Etriers Ø1/4" à 20cm

8-Limitation de l’ouverture des fissures

Aux appuis

Et

Avec

Pas de problème de fissuration.

Elément du type II

Dmax = 28mm		φ1/2 : ds = 12.90mm

S = 25cm =  S max = 25mm, pas de problème de fissuration

9- Calcul de l’adhérence

On se sert avec le plus grand effort tranchant soit Q = 36.61KN

τ1 =    avec μ =  μ =  5 x 0. 0399m  → μ = 0.1995m

z = 0. 95 x 0.46        z  = 0.437m

=     τ= 0.419

= 1. 80 (contrainte d’adhérence admissible)

τ= 0.419<  = 1. 80    →  Pas de problème d’adhérence

# ETUDE DU RESERVOIR ENTERRE

Dans le plan de distribution on a donné un réservoir de capacité de 18000 gallons d’eau soit un volume de            V = 68400 litres ou V = 68.4m3

On fixe une hauteur d’eau de 2.50m et on prend 0.50m comme coussin d’air, donc la hauteur du réservoir devient H = 3m

Détermine la surface  du réservoir.

On fixe la longueur du reservoir soit b = 6.0m, la largeur devient a = 3.8m, on prend a = 4.5m

Le volume reel du reservoir devient :               >  68m3

Choix de la méthode

; Donc il s’agit un réservoir court

Le calcul doit se faire par tranche horizontale de 1m de hauteur.

Croquis du réservoir

# CALCUL DU RESERVOIR LORSQU’IL EST PLEIN : Δ = 12 KN / m3

1ere Tranche

Calcul de la pression du réservoir à mi-hauteur. H = 0.5m

Calcul des moments aux appuis

Calcul des moments dans les travées

Travée  (long) b = 6.0 m

Travée  (court) b = 4.50 m

Calcul des efforts tranchants aux encoignures

- Calcul de l’effort tranchant

Travée b (long) b = 6.0 m

Travée a (court)

Diagramme des moments

# DIAGRAMME DES EFFORTS TRANCHANTS

TABLEAU RESUMANT LES CALCULS

| Tranches en mètres | Pression en | en | max M+ Côté a en | max M+ Côté b en | Effort Tranchant Traction Côté a en | Effort Tranchant Traction Côté b en |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 à 1.0 | 6.0 | -14.63 | 0.56 | 12.3 | 13.5 | 18 |
| 1 à 2 | 18.0 | - 43.87 | 1.69 | 37.13 | 40.5 | 54 |
| 2 à 3 | 30.0 | - 73.13 | 2.8 | 61.3 | 67.5 | 90 |

# Nous dimensionnons la tranche inférieure (2 à 3), le calcul et la disposition des armatures

étant analogues pour les autres tranches.

# DIAGRAMME DES MOMENTS

# DIAGRAMME DES EFFORTS TRANCHANTS

DIMENSIONNEMENT AUX APPUIS

Maintenant on est au stade de pré dimensionnement

Calcul de h

Calcul de l’épaisseur minimale de la tranche horizontale

soit

Calcul  la contrainte de cisaillement

On se sert avec le plus grand effort tranchant

;

Dans ce cas on devrait avoir des armatures de cisaillement nécessaires mais comme on est dans un réservoir on doit toujours s’arranger de manière à avoir une contrainte de cisaillement inférieure à celle limite qui est de

Pour cela on fixe

L’épaisseur minimale devient

Calcul du moment pour les armatures tendues

on est en flexion composée

Calcul de Ys et N

ou

L’effort normal  N est

N= 67.5 KN

Calcul du degré d’utilisation de la pièce ( Kh)

, Armatures simples ; pas d’armatures en compressions.

Dans l’abaque on a :

Calcul de la section de l’armature tendue requise ( ).

= 9.78 cm2

Choix des aciers.

Le nombre de barres

Calcul de l’écartement entre les barres (s)

ou, on  prend  comme écartement des barres.

Soit des d’axe en axe

Calcul de la section de l’armature de répartition  ( ).

Choix des aciers.

Calcul de l’écartement entre les barres (s)

on prend

des d’axe en axe

Calcul de la section de l’armature effective choisie principale  ( ).

Calcul de la contrainte de cisaillement

donc pas de problème de contrainte de cisaillement.

Calcul de limitation de l’ouverture des fissures

Cet élément étant considéré comme un élément du type II

on a

Pas de problème de fissures.

Calcul de l’adhérence

Pas de problème d’adhérence ; par conséquent l’adhérence est garantie

DIMENSIONNEMENT DANS LES TRAVEES

Coté long

et

On dimensionne avec le coté long

Maintenant on est au stade de pré dimensionnement

Calcul de h

Calcul de l’épaisseur minimale de la tranche horizontale

soit

Calcul de contrainte de cisaillement

;

Dans ce cas on devrait avoir des armatures de cisaillement nécessaires mais comme on est dans un réservoir on doit toujours s’arranger de manière à avoir une contrainte de cisaillement inférieure à celle limite qui est de

Pour cela on fixe

L’épaisseur minimale devient

Calcul de la hauteur utile

Calcul du moment pour les armatures tendues

on est en flexion composée

Calcul de Ys et N

ou

L’effort normal  N est

N= 67.5KN

Calcul du degré d’utilisation de la pièce ( Kh)

, Armatures simples ; pas d’armatures en compressions.

Dans l’abaque on a :

Calcul de la section de l’armature tendue requise ( ).

= 8.39 cm2

Choix des aciers.

Le nombre de barres

Calcul de l’écartement entre les barres (s)

ou, on  prend  comme écartement des barres.

Soit des d’axe en axe

Calcul de la section de l’armature de répartition  ( ).

Choix des aciers.

Calcul de l’écartement entre les barres (s)

on prend

des d’axe en axe

Calcul de la section de l’armature effective choisie principale  ( ).

Calcul de la contrainte de cisaillement

donc pas de problème de contrainte de cisaillement.

Calcul de limitation de l’ouverture des fissures

Cet élément étant considéré comme un élément du type II

on a

Pas de problème de fissures.

Calcul de l’adhérence

Pas de problème d’adhérence ; par conséquent l’adhérence est garantie

# CALCUL DU RESERVOIR LORSQU’IL EST VIDE : Δ = 17 KN / m3

Choix de la méthode

; donc on a un réservoir court

Le calcul doit se faire par tranche horizontale

1ere Tranche

Calcul de la pression du réservoir à mi-hauteur.

Dans le cas d’un réservoir qui est vide et enterré ; on doit tenir compte d’un coefficient de terre ( A )

Calcul des moments aux appuis

Calcul des moments dans les travées

Travée  (long) b = 6.5 m

Travée  (court) b= 4.50 m

Calcul des efforts tranchants aux encoignures

- Calcul de l’effort tranchant

Travée b (long) b = 6.5 m

Travée a (court)

DIAGRAMME DES MOMENTS

DIAGRAMME DES EFFORTS TRANCHANTS

Figure 1

TABLEAU RESUMANT LES CALCULS

| Tranches en mètres | Pression en | en | max M+ Côté a en | max M+ Côté b en | Effort Tranchant Traction Côté a en | Effort Tranchant Traction Côté b en |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 à 1 | 2.30 | - 5.61 | 0.22 | 4.74 | 5.17 | 6.9 |
| 1 à 2 | 6.885 | - 16.78 | 0.65 | 14.2 | 15.49 | 20.65 |
| 2 à 3 | 11.475 | - 27.97 | 1.07 | 23.66 | 25.82 | 34.43 |

# Nous dimensionnons la tranche inférieure (2 à 3), le calcul et la disposition des armatures

étant analogues pour les autres tranches.

# DIAGRAMME DES MOMENTS

DIAGRAMME DES EFFORTS TRANCHANTS

DIMENSIONNEMENT AUX APPUIS

on est au stade de pré dimensionnement

Calcul de h

soit h = 9cm

Calcul de l’épaisseur minimale de la tranche horizontale

, on prend  la hauteur utile devient  h = 12cm

Calcul de contrainte de cisaillement

;

Dans ce cas on devrait avoir des armatures de cisaillement nécessaires mais comme on est dans un réservoir on doit toujours s’arranger de manière à avoir une contrainte de cisaillement inférieure à celle limite qui est de

Pour cela on fixe

L’épaisseur minimale devient

Calcul du moment pour les armatures tendues

on est en flexion composée

Calcul du moment pour les armatures tendues

Calcul de Ys et N

ou

L’effort normal  N est

N= 25.82 KN

Calcul du degré d’utilisation de la pièce ( Kh)

, Armatures simples ; pas d’armatures en compressions.

Dans l’abaque on a :

Calcul de la section de l’armature tendue requise ( ).

=7.78cm2

Choix des aciers.

Le nombre de barres

Calcul de l’écartement entre les barres (s)

ou, on  prend  comme écartement des barres.

Soit des d’axe en axe

Calcul de la section de l’armature de répartition  ( ).

Choix des aciers.

Calcul de l’écartement entre les barres (s)

on prend

des d’axe en axe

Calcul de la section de l’armature effective choisie principale  ( ).

Calcul de la contrainte de cisaillement

donc pas de problème de contrainte de cisaillement.

Calcul de limitation de l’ouverture des fissures

Cet élément étant considéré comme un élément du type II

on a

Pas de problème de fissures.

Calcul de l’adhérence

Pas de problème d’adhérence ; par conséquent l’adhérence est garantie

DIMENSIONNEMENT DANS LES TRAVEES

Coté long

et

On dimensionne avec le coté long

Maintenant on est au stade de pré dimensionnement

Calcul de h

Calcul de l’épaisseur minimale de la tranche horizontale

On prend d= 20cm  et h = 16cm

Calcul de contrainte de cisaillement

;

Pas de probleme de cisaillement

Calcul du moment pour les armatures tendues

on est en flexion composée

Calcul de Ys et N

ou

L’effort normal  N est

N= 25.82 KN

Calcul du degré d’utilisation de la pièce ( Kh)

, Armatures simples ; pas d’armatures en compressions.

Dans l’abaque on a :

Calcul de la section de l’armature tendue requise ( ).

= 7.15 cm2

Choix des aciers.

Le nombre de barres

Calcul de l’écartement entre les barres (s)

ou, on  prend  comme écartement des barres.

Soit des d’axe en axe

Calcul de la section de l’armature de répartition  ( ).

Choix des aciers.

Calcul de l’écartement entre les barres (s)

on prend

des d’axe en axe

Calcul de la section de l’armature effective choisie principale  ( ).

Calcul de la contrainte de cisaillement

Donc pas de problème de contrainte de cisaillement.

Calcul de limitation de l’ouverture des fissures

Cet élément étant considéré comme un élément du type II

on a

Pas de problème de fissures.

Calcul de l’adhérence

Pas de problème d’adhérence ; par conséquent l’adhérence est garantie

Etude de la dalle de couverture du réservoir.

Cherchons le sens de portée de la dalle.

, et , donc la dalle se porte dans les deux sens

Cherchons l’épaisseur minimale de la dalle

Pièces simple appuyée  α = 1

Dans le sens des Y

li = α x l    = 1 x 6.43 m        =  6.43 m

Dans le sens des X

«  » c’est la longueur idéale

On retient la plus forte valeur :  = 6.43 m

Limitation de la flèche

Sens Y : 35

&

Sens X :   35

&

On se sert avec le plus grande valeur de H

Soit

Choix des aciers :  Ø 1/2'' : ds =1.27 cm ; as = 1.29 cm2

,on prend

D’où

3- charges.

Le poids mort :

Surcharge Parking :

Charges totales :

Le système statique idéalisé :

6- moment positif au milieu dans le sens des X

Déterminons la valeur de  α :         dans l’abaque pour une dalle reposée, on trouve

α = 16.8    d’où

Moment positif au milieu dans le sens des Y

Pour MaxMy on trouve α = 30.9

d’où

Calcul de Mxye : moment diagonal au coin

La dalle a toujours tendance à fissurer dans les coins donc il est important d’armé tous les coins d’une dalle portant dans deux sens.

Dans l’abaque on trouve α = 17.5

Dans l’abaque on trouve α = 17.5

Calcul les efforts tranchants.

est l’effort tranchant dans le sens des X au milieu du coté

donc pour     dans l’abaque on trouve     α = 2.0

est l’effort tranchant dans le sens des X au milieu du coté

Donc pour     dans l’abaque on trouve     α = 1.96

Dimensionnement suivant le sens des Y : avec

Calcul du degré d’utilisation de la pièce ( Kh)

, Armatures simples ; pas d’armatures en compressions.

Dans l’abaque on a :

Calcul de la section de l’armature tendue requise ( ).

= 3.89 cm2

Choix des aciers.

Le nombre de barres

Calcul de l’écartement entre les barres (s)

> Smax = 20cm, on  prend  comme écartement des barres.

Soit des d’axe en axe

Calcul de la section de l’armature effective choisie principale  ( ).

Le nombre de barres effectives

Calcul de la contrainte de cisaillement : avec

Donc pas de problème de contrainte de cisaillement.

Calcul de limitation de l’ouverture des fissures

Cet élément étant considéré comme un élément du type II

on a

Pas de problème de fissures.

Calcul de l’adhérence

Pas de problème d’adhérence ; par conséquent l’adhérence est garantie

Dimensionnement suivant le sens des X : avec

Calcul du degré d’utilisation de la pièce ( Kh)

, Armatures simples ; pas d’armatures en compressions.

Dans l’abaque on a :

Calcul de la section de l’armature tendue requise ( ).

= 2.24 cm2

Choix des aciers.

Le nombre de barres

Calcul de l’écartement entre les barres (s)

> Smax = 20cm, on  prend  comme écartement des barres.

Soit des d’axe en axe

Calcul de la section de l’armature effective choisie principale  ( ).

Calcul de la contrainte de cisaillement : avec

donc pas de problème de contrainte de cisaillement.

Calcul de limitation de l’ouverture des fissures

Cet élément étant considéré comme un élément du type II

on a

Pas de problème de fissures.

Calcul de l’adhérence

Pas de problème d’adhérence ; par conséquent l’adhérence est garantie